## Slide 1: Прехвърляне на данни. Промяна на формата на число. Аритметични команди. Линейни програми.

## Slide 2: I. Въвеждане на данни. I.1. За х86 процесор.
1. Директива DB
Тази директива определя за формàта на името дължина 1 байт. (DB – define byte). Синтаксисът на директивата е следния
[<име>] DB [<операнд>] {,<операнд>} [;<коментар>]
Срещайки такава директива, асемблерът формира машинния вид на числата и ги записва в последователни клетки на паметта. В директивата данните се задават по два начина:
• Променливи с неизвестна (неопределена) стойност;
Xmax DB ?
Така разпределената в паметта променлива се идентифицира с физическия адрес на клетката, а не с нейното съдържание! Само при алгоритмична интерпретация на името на променливата може да се говори за нейната стойност.

## Slide 3: I. Въвеждане на данни. I.1. За х86 процесор.
1. Директива DB
• Константи, които имат стойност в интервала [-128, 255]. Като се имат впредвид числа със и без знак;
AA1 DB 254 ; стойността на променливата АА1 е 0FEh
AB2 DB -2 ; 0FEh (изразява допълнителния код 256-2=254)
За първата променлива стойността се интерпретира каточисло без знак, а за втората като число със знак в допълнителен код.
Двоичните комбинации фактически съвпадат, но интерпретацията е за сметка на програмиста!

## Slide 4: I. Въвеждане на данни. I.1. За х86 процесор.
1. Директива DB
Освен за задаване на числена стойност, директивата може да се използва и за задаване на символна стойност. В този случай стойността се загражда с единични или двойни кавички:
QQ DB 2Fh ; числена стойност 2F(16)
QQ DB “/” ; символна стойност (символ /)
За задаване на символни стойности втората директива е по-удобна.
Стойността (кодът) на символа, като начална стойност на обявената променлива, се определя според ASCII-таблицата.

## Slide 5: I. Въвеждане на данни. I.1. За х86 процесор.

## Slide 6: I. Въвеждане на данни. I.1. За х86 процесор.

## Slide 7: I. Въвеждане на данни. I.1. За х86 процесор.
2 Директива DW
Директивата DW (define word – определи дума) описва променливи с дължина дума (16 бита). Конструкцията й и правилата на нейното използване са идентични на директивата DB.
= Операнд ?
A DW ?
Според тази директива асемблерът отделя в паметта за променливата А два байта без да променя тяхното съдържание.
= Операнд константа със стойност в интервала [-32768, 65535]
BB DW 1234h
CC DW -8
За променливите ВВ и СС се определят клетки с дължина по 2 байта и в тях се записва двоичният еквивалент на декларираните начални стойности в допълнителен код.

## Slide 8: I. Въвеждане на данни. I.1. За х86 процесор.
2 Директива DW
=Когато операндът е низ от един или два символа:
S1 DW “01”
S2 DW “1”
то на променливата се присвоява конкатенираната от двата ASCII кода последователност (30h≡”0”, 31h≡”1” ; S1=3031h). След образуването на тази двубайтова последователност тя се записва в паметта според указания ред – с младшия байт напред. Когато в директивата е указан само един символ, той се допълва отляво с нула (S2=0031h).
Разместването на кодовете на байтовете при записване на символните низове в паметта може да доведе до объркване, ето защо декларирането на символни низове с тази директива се избягва.

## Slide 9: I. Въвеждане на данни. I.1. За х86 процесор.
2. Директива DW
=Операнд със стойност адрес
Като операнд в директивата DW може да се употреби израз, чиято стойност има смисъл на адрес на клетка в паметта. В повечето случаи това са имена на променливи или на етикети. Ето защо са възможниследните примери:
C DW ?
D DW C
С тези две директиви променливата D получава за стойност адреса на променливата С.

## Slide 10: I. Въвеждане на данни. I.1. За х86 процесор.
3. Директива DD
С директивата DD (define double word) се описват променливи, за които е необходим формат с двойна дума, т.е. 32 бита. Такива променливи имат тип 4, който се означава със стандартната константа DWORD, имаща стойност 4.
= Операнд ?
АА DD ?
За стойностите на променливата АА директивата заделя 4 байта в паметта, без да определя начална стойност.

## Slide 11: I. Въвеждане на данни. I.1. За х86 процесор.
3. Директива DD
=Операнд константа със стойност в интервала [-2³², 2³² -1]
BAC DD 123456h
За променливата ВАС се отделят 4 последователни байта в паметта. В тях се записва като начална стойност двоичния еквивалент на указания16-чен операнд, 0000 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 който се записва с младшите байтове напред. Променливата ВАС заема 4 клетки в паметта, а нейното име се отъждествява с началния адрес m.

## Slide 12: I. Въвеждане на данни. I.1. За х86 процесор.
3. Директива DD
= Константен израз със стойност в интервала [-2¹⁵, 2¹⁶ -1]
Тук максималната стойност е два пъти по-малка. Проблемът е в това, че стойностите, които може да изчисли асемблерът са във формàта на 16-битовата дължина, т.е. резултатите се вземат по модул 2¹⁶ , (10000h). Ето защо да се разчита на по-дълги резултати не е възможно. Единственото изключение е явното задаване в директивата DD “голямо” число. Ако обаче бъде описана поне една операция, резултатът ще бъде орязан във формат 16 бита. Така например по силата на директивата
X DD 8000h + 8002h
началната стойност на променливата Х ще бъде числото 2, а не числото 10002h.

## Slide 13: I. Въвеждане на данни. I.2. За ARM процесор.
Асемблерът на ARM поддържа байтове, цели числа, типове с плаваща запетая и низове. Тези директиви се използват за разпределяне на фиксирано количество пространство в паметта и по желание за инициализиране на паметта.
.byte изрази - Дефиниране на константа с дължина 1 байт
.byte очаква нула или повече изрази, разделени със запетаи. Всеки израз се събира в следващия байт. Ако не са дадени изрази, тогава броячът на адреси не е напреднал и не са запазени байтове.

## Slide 14: I. Въвеждане на данни. I.2. За ARM процесор.
.hword изрази
.short изрази
Дефиниране на константа с дължина 2 байта.
За процесора ARM тези две директиви правят абсолютно едно и също нещо. Те очакват нула или повече изрази, разделени със запетаи, и излъчват 16-битово число за всеки израз.
Ако не са дадени изрази, тогава броячът на адресите не е напреднал и няма байтове.

## Slide 15: I. Въвеждане на данни. I.2. За ARM процесор.
. word изрази
. long изрази
Дефиниране на константа с дължина 4 байта.
За процесора ARM тези две директиви правят абсолютно едно и също нещо. Те очакват нула или повече изрази, разделени със запетаи. Те ще излъчват четири байта за всеки даден израз. Ако не са дадени изрази, тогава броячът на адреси не е напреднал и не са запазени байтове.

## Slide 16: I. Въвеждане на данни. I.2. За ARM процесор.
.ascii "низ"
Директивата .ascii очаква нула или повече низови литерали, всеки ограден в кавички и разделен със запетаи. Той сглобява всеки низ (без завършващ ASCII NULL знак) в последователни адреси.
.asciz "низ"
.string "низ"
Директивата .asciz е подобна на директивата .ascii, но всеки низ е последван от ASCII NULL знак (нула). „Z“ в .asciz означава нула. .string е просто друго име за .asciz.

## Slide 17: I. Въвеждане на данни. I.2. За ARM процесор.
.float flonums
.single flonums
Тази директива събира нула или повече числа с плаваща запетая, разделени със запетаи. За ARM, те са 4-байтови IEEE стандартни числа с единична точност. .float и .single са синоними.
.double flonums
Директивата .double очаква нула или повече числа с плаваща запетая, разделени със запетаи.
В ARM те се съхраняват като 8-байтови стандартни IEEE числа с двойна точност.

## Slide 18: I. Въвеждане на данни. I.2. За ARM процесор.
= Обявяване на константа.
Дава символно име на числова константа, която може да е дефинирана чрез израз.
Примери за използване на директивата „=“:
abc = 2 // присвоява стойността 2 на символа „abc“
xyz = label+8 // присвоява адреса (label+8) на символ „xyz“
fiq = 0x1C // присвоява абсолютния адрес 0x1C на „fiq“

## Slide 19: I. Въвеждане на данни. I.2. За ARM процесор.
Числови формати
2_nnn Binary Base 2
8_nnn Octal Base 8
nnn Decimal Base 10
0xnnn Hexadecimal Base 16

## Slide 20: II. Прехвърляне на данни. II.1. x86
Инструкция за прехвърляне MOV
MOV op1, op2 ; op1 := op2
Формàтите на двата операнда следва да съвпадат. Например:
MOV DI, ES ; прехвърляне на дума
MOV CH, X ; прехвърляне на байт
MOV DX, AL ; грешка! Регистрите са с различен формат
MOV BH, 300 ; грешка! Непосредственият операнд е голям
При прехвърляне не е възможно удължаване или скъсяване на форматите на операндите.

## Slide 21: II. Прехвърляне на данни. II.1. x86
Инструкция за размяна XCHG
XCHG op1, op2 ; op1 := op2
Тя разменя местоположението на два операнда, които са от един и същи тип (формàт). Тази команда не променя съдържанието на регистъра на признаците.
MOV AX, 62 ; (AX)=62
MOV SI, 135 ; (SI)=135
XCHG AX, SI ; (AX)=135, (SI)=62
MOV AL, X ; прехвърляне на Х в AL
XCHG AL, Y ; размяна на съдържанието на AL и Y
MOV X, AL ; прехвърляне на AL в X

## Slide 22: II. Прехвърляне на данни. II.1. ARM
Инструкции за преместване.
MOV Rd,N
Тя копира N в дестинационен регистър Rd, където N е регистър или незабавна стойност. Тази инструкция е полезна за задаване на начални стойности и прехвърляне на данни между регистрите.
Инструкции за достъп до регистър
Инструкцията LDR (Load Register) може да зареди 32-битова дума от паметта в регистър. Докато инструкциите STR (Store Register) ще съхраняват 32-битова дума от регистър в паметта.
LDR R0, [R1]
STR R0, [R1]

## Slide 23: III. Промяна на формата на число. III.1. x86
Разглеждаме следната задача: BX:=(BX)+(AL) . Задачата е да се съберат две числа с различен формàт – дума с байт. Това ще стане възможно, ако удължим по-късия формàт до по-дългия. Възможни са два случая: 1. Ако числото е без знаково. Нека (AL)=5Fh. В този случай отляво на числото се добавят незначещи нули. Това се постига с команда: MOV AH, 0. Така съдържанието на АХ става (АХ)=005Fh. Тогава събирането се осъществява с командата: ADD BX, AX ; BX:=(BX)+(AL)

## Slide 24: III. Промяна на формата на число. III.1. x86
2. Ако числото е със знак. Нека числото е отрицателно –5Fh. Тъй като тогава числото ще бъде в представено в допълнителен код: [-5Fh]дк=00А1h, в регистър AL ще бъде заредено числото (AL)=0A1h. Знаковото разширение на това отрицателно число ще бъде с незначещи единици FF, което може да се постигне с командата: MOV AH, 0FFh Така съдържанието на регистър АХ става (АХ)=0FFA1h. Необходимата сума може да се получи аналогично: ADD BX, AX ; BX:=(BX)+(AL)

## Slide 25: III. Промяна на формата на число. III.1. x86
За да се улесни знаковото разширение на целите числа от по-късия към по-дългия формат е създадена специална команда: CBW (Convert Byte to Word) Местоположението на операнда на тази команда е фиксирано и той задължително трябва да се намира в регистър AL. Резултатът винаги се получава в регистър АХ. Действието на командата може да изразим така:

## Slide 26: III. Промяна на формата на число. III.1. x86
Тази команда не променя флаговете. Примери: MOV AL, 32 ; (AL)=32=20h CBW ; (AX)=0020h MOV AL, -32 ; (AL)=-32=0E0h CBW ; (AX)=0FFE0h Сега да припомним задачата: BX:=(BX)+(AL). В зависимост как програмистът интерпретира съдържанието на разрядната мрежа, са възможни два варианта: за знакови и за без знакови числа:

## Slide 27: III. Промяна на формата на число. III.1. x86
Необходимостта от удължаване на формàта възниква преди всичко при операция деление, за която делимото следва да е от тип дума. Аналогично се налага удължаване на формàта от дума до двойна дума. За да не се прави това последователно байт след байт, е създадена командата CWD (Convert Word to Double word), чието действие се представя както следва:

## Slide 28: IV. Аритметични инструкции. IV.1. За х86.
Инструкции за събиране и изваждане
ADD<операнд1>, <операнд2>
SUB <операнд1>, <операнд2>
Инструкцията ADD добавя операндите и записва тяхната сума на мястото на първия операнд.
Инструкцията SUB изважда втория от първия операнд и записва получената разлика на мястото на първия операнд.
Операндите трябва да са с еднакъв размер. Ако първият операнд е регистър, тогава вторият също може да бъде регистър, място в паметта и непосредствен операнд. Ако първият операнд е място в паметта, тогава вторият операнд може да бъде регистър или непосредствен операнд. Възможно е да събирате и изваждате както числа със знак, така и числа без знак.
Командите променят флаговете AF, OF, PF, SF и ZF.

## Slide 29: IV. Аритметични команди. IV.1. За х86.
Инструкция за промяна на знака:
NEG <операнд>
Операндът може да бъде регистър или място в паметта с произволен размер. Инструкцията NEG разглежда операнда като число със знак и обръща знака на операнда. Командата променя флаговете AF, CF, OF, PF, SF и ZF.
Инструкция за увеличаване на операнд с 1.
INC <операнд>
Инструкция за намаляване на операнд с 1.
DEC <операнд>
Операндът може да е регистър или място в паметта с произволен размер.
Командите променят флаговете AF, OF, PF, SF и ZF.
Инструкциите за увеличаване и намаляване са резултатни, понеже заемат по-малко място от съответните инструкции за събиране и изваждане.

## Slide 30: IV. Аритметични команди. IV.1. За х86.
Инструкция за умножение
Инструкцията за умножение със знак е с няколко няколко варианта.
IMUL <операнд>
Първият на командата MUL - един от факторите е посочен в командата, вторият трябва да бъде в регистъра EAX/AX/AL, а резултатът се поставя в регистрите EDX:EAX/DX:AX/AX.
IMUL <операнд1>, <операнд2>
Втората версия на командата IMUL ви позволява да посочите регистър, който ще съдържа един от факторите. Резултатът ще бъде поставен в същия регистър. Вторият фактор е посочен директно в командата.

## Slide 31: IV. Аритметични команди. IV.1. За х86.
Инструкция за умножение
За умножение на числа без знак се използва инструкцията MUL:
MUL <операнд>
Операндът, посочен в командата, може да е регистър или място в паметта, но не може да бъде непосредствен операнд.
=Ако операндът на инструкцията MUL е с размер 1 байт, тогава вторият фактор се взема от регистъра AL и резултатът се поставя в регистъра AX.
=Ако операндът на инструкцията MUL е с размер 2 байта, тогава вторият фактор се взема от регистъра AX и резултатът се поставя в двойката регистри DX:AX.
=Ако операндът на инструкцията MUL е с размер 4 байта, тогава вторият фактор се взема от регистъра EAX и резултатът се поставя в двойката регистри EDX:EAX.
Командата променя флаговете CF и OF.

## Slide 32: IV. Аритметични команди. IV.1. За х86.
IMUL <операнд>, <непосредствен операнд>
Третият вариант на командата IMUL ви позволява да посочите както резултата, така и двата фактора. Резултатът обаче може да бъде поставен само в регистър, а вторият фактор може да бъде само непосредствен операнд. Първият фактор може да бъде регистър или място в паметта.
IMUL <операнд1>, <операнд2>, <непосредствен операнд>
Четвъртата опция на командата IMUL ви позволява да посочите и двата фактора. Първият трябва да е регистър, а вторият трябва да е регистър или място в паметта. Резултатът се поставя в регистъра, който е първият операнд.
Инструкцията IMUL задава флагове по същия начин като командата MUL. Разширяването на резултата в регистъра EDX/DX става само когато се използва първият вариант на инструкцията IMUL. В други случаи частта от продукта, която не се вписва в резултатния регистър, се губи, дори ако EAX/AX регистърът е указан като резултат. При умножаване на две 1-байтови числа, чийто продукт е по-голям от байт, но по-малък от дума, резултатният регистър произвежда правилното произведение.

## Slide 33: IV. Аритметични команди. IV.1. За х86.
Инструкция за деление
От две команди се изпълнява, предназначени за числа със знак и без знак:
DIV <операнд> ; Деление без знак
IDIV <операнд> ; Деление на знаци
Инструкциите определят само един операнд - делител, който може да бъде регистър или клетка от паметта, но не може да бъде непосредствен операнд. Местоположението на делимото и резултата за командите за деление е фиксирано.
Ако делителят е с размер 1 байт, тогава делимото се взема от регистъра AX.
Ако делителят е с размер 2 байта, тогава делимото се взема от регистровата двойка DX:AX.
Ако делителят е с размер 4 байта, тогава дивидентът се взема от регистровата двойка EDX:EAX.

## Slide 34: IV. Аритметични команди. IV.1. За х86.
Инструкция за деление
Процесорът работи с цели числа, то делението води до две числа наведнъж - частното и остатъка. Тези две числа също се поставят в определени регистри.
Ако делителят е с размер 1 байт, тогава частното се поставя в регистъра AL, а остатъкът в регистъра AH.
Ако делителят е с размер 2 байта, тогава частното се поставя в регистъра AX, а остатъкът в регистъра DX.
Ако делителят е с размер 4 байта, тогава частното се поставя в регистъра EAX, а остатъкът в регистъра EDX.

## Slide 35: IV. Аритметични команди. IV.1. За ARM.
Инструкции за събиране и изваждане
add r1, r2, r3 // r1 = r2 + r3 // събиране
adc r1, r2, r3 // r1 = r2 + r3 + CF // събиране с пренос
sub r1, r2, r3 // r1 = r2 - r3 // изваждане
sbc r1, r2, r3 // r1 = r2 - r3 + CF - 1 // изваждане със заем
rsb r1, r2, r3 // r1 = r3 – r2 // обратно изваждане
rsc r1, r2, r3 // r1 = r3 – r2 + CF - 1 // обратно изваждане със заем

## Slide 36: IV. Аритметични команди. IV.1. За ARM.
Инструкции за умножение
Инструкциите за умножение умножават съдържанието на двойка регистри и, в зависимост от инструкцията, натрупват резултатите в друг регистър. Дългите умножения се натрупват в двойка регистри, представляващи 64-битова стойност. Крайният резултат се поставя в целеви регистър или двойка регистри.
Mul Rd,Rm,Rs
Mla Rd,Rm,Rs,Rn ; Rd=(Rm*Rs)+Rn, умножаване и натрупване
Umull, Smull за числа без знак и числа със знак
Umull R1, R2, R3, R4 ; R3 * R4, store high bits in R2, low in R1
Umlal, Smlal
Umlal R1, R2, R3, R4 ; R3 * R4 + (R2,R1), store high bits in R2, low in R1

## Slide 37: IV. Аритметични команди. IV.1. За ARM.
Алгоритъм на делене.
Има налични алгоритми, които изчисляват частното и остатъка от деление.Например чрез многократно изваждане:
Algorithm to compute Q = A/B and R = A%B
Q = 0; R = A;
Subtract B from R as long as B has more to give....
while ( R ≥ B ) { Q = Q + 1; R = R - B; }

## Slide 38: IV. Аритметични команди. IV.1. За ARM.
Алгоритъм на делене на 128 на 4.
MOV R1,#128 ;разделяне R1
MOV R2,#4 ;на R2
MOV R0,#0 ;инициализиране на брояча
.substract
SUBS R1,R1,R2 ;извадете R2 от ;R1 и съхранявайте резултат обратно в ;R1 с установчване на флаговете
ADD R0,R0,#1 ;добавете 1 към брояча, без установяване на флагове
BHI substract ; разклонение за начало ;цикъл при условие
; по-високо, т.е. R1 е все още по-голямо от R2.

## Slide 39: V. Линейни програми
Линейните програми се характеризират с изключително естествен ред на изпълнение на команди. В естествения ред командите се изпълняват една след друга строго в реда, в който са записани в паметта на компютъра.
Графично линейната програма може да бъде изобразена като права линия.
Линейните програми в тяхната чиста форма са рядкост. Но в същото време сегментите на линейната програма формират основата, рамката на програмите от всички други типове.

## Slide 40: V. Линейни програми

## Slide 41: V. Линейни програми
Алгоритъм, който разменя местата на две променливи.

## Slide 42: Зад.1. Изчислете сумата sum=X+Y, където X,Y, sum са 64 b числа.

## Slide 43: Зад.1. Изчислете сумата sum=X+Y, където X,Y, sum са 64 b числа.
.486
.model flat,stdcall
includelib \MASM32\lib\kernel32.lib
ExitProcess proto:DWORD
.data
X dd -5,0FFFFFFFFh ;-5
Y dd 2,0 ;2
sum dd ?,? ;result
.code
start:
mov eax, X ;eax=XL
add eax, Y ;eax=XL+YL
mov sum,eax ;sumL
mov ebx, X+4 ;ebx=XH
adc ebx, Y+4 ;ebx= XH +YH+C
mov sum+4,ebx ;sumH
Invoke ExitProcess,0
end start

## Slide 44: Зад.1. Изчислете сумата sum=X+Y, където X,Y, sum са 64 b числа.

## Slide 45: Зад.1. Изчислете сумата sum=X+Y, където X,Y, sum са 64 b числа.
Карта на паметта |  | 
00005000 | Клетка | Стойност
5001 | FB | X
5002 | FF | 
5003 | FF | 
5004 | FF | 
5005 | FF | X + 4
5006 | FF | 
5007 | FF | 
5008 | FF | 
5009 | 02 | Y
5010 | 00 | 
5011 | 00 | 
5012 | 00 | 
5013 | 00 | Y + 4
5014 | 00 | 
5015 | 00 | 
5016 | 00 | 
5017 | FD | sum result
5018 | FF | 
5019 | FF | 
5020 | FF | 
5021 | FF | 
5022 | FF | 
5023 | FF | 
5024 | FF | 

## Slide 46: Зад.1. Изчислете сумата sum=X+Y, където X,Y, sum са 64 b числа.
.text
.global start
start:
LDR R0,=X
LDR R1,[R0] ;r1=XL
LDR R2,=Y
LDR R3,[R2] ;r3=YL
add R6,R3,R1 ;R6=R3+R1=sumL
LDR R4,=X+4
LDR R4,[R4] ;r4=XH
LDR R5,=Y+4
LDR R5,[R5] ;r5=YH
adc R7,R5,R4 ;R7=R5+R4=sumH
LDR R8,=sum+4
STR R7,[R8] ;sumH
LDR R8,=sum
STR R6,[R8] ;sumL
SWI 0x11
.data
X: .WORD -5,0xFFFFFFFF ;-5
Y: .WORD 2,0 ;2
sum: .WORD 0,0
.end

## Slide 47: Зад.1. Изчислете сумата sum=X+Y, където X,Y, sum са 64 b числа.

## Slide 48: Зад.1. Изчислете сумата sum=X+Y, където X,Y, sum са 64 b числа.
Карта на паметта |  | 
00005000 | Клетка | Стойност
5001 | FF | X
5002 | FF | 
5003 | FF | 
5004 | FB | 
5005 | FF | X + 4
5006 | FF | 
5007 | FF | 
5008 | FF | 
5009 | 00 | Y
5010 | 00 | 
5011 | 00 | 
5012 | 02 | 
5013 | 00 | Y + 4
5014 | 00 | 
5015 | 00 | 
5016 | 00 | 
5017 | FF | sum result
5018 | FF | 
5019 | FF | 
5020 | FD | 
5021 | FF | 
5022 | FF | 
5023 | FF | 
5024 | FF | 

## Slide 49
Зад. 2. : Дефинирайте в паметта X, Y като 32 b числа. Изчислете и запазете Z=X2+Y2 като 64 b число.

## Slide 50: Зад. 2. : Дефинирайте в паметта X, Y като 32 b числа. Изчислете и запазете Z=X2+Y2 като 64 b число.
.486
.model flat,stdcall
includelib c:\masm32\lib\kernel32.lib
ExitProcess proto:DWORD
.data
X dd 5
Y dd -2
Z dd ?,? ; result/ резултат
.code
start:
mov eax,X ; eax=X
imul X ; edx:eax=X*X
mov z,eax ;l-product value/
mov z+4,edx ;h-product value/
mov eax,Y ;eax=Y
imul Y ;edx:eax=Y*Y
add z,eax ;l-Z= X2+Y2
adc z+4,edx ;h-Z= X2+Y2
Invoke ExitProcess,0
end start

## Slide 51: Зад. 2. : Дефинирайте в паметта X, Y като 32 b числа. Изчислете и запазете Z=X2+Y2 като 64 b число.

## Slide 52: Зад.1. Изчислете сумата sum=X+Y, където X,Y, sum са 64 b числа.
Карта на паметта |  | 
00005000 | Клетка | Стойност
5001 | 05 | X
5002 | 00 | 
5003 | 00 | 
5004 | 00 | 
5005 | FE | Y
5006 | FF | 
5007 | FF | 
5008 | FF | 
5009 | 1D | Z
5010 | 00 | 
5011 | 00 | 
5012 | 00 | 
5013 | 00 | Z + 4
5014 | 00 | 
5015 | 00 | 
5016 | 00 | 

## Slide 53: Зад. 2. : Дефинирайте в паметта X, Y като 32 b числа. Изчислете и запазете Z=X2+Y2 като 64 b число.
.text
.global start
start: LDR R0,=X
LDR R1,[R0] ;r1=X
LDR R2,=Y
LDR R3,[R2] ;r3=Y
SMULL R5,R6,R1,R1 ;R5:R6=R1*R1
SMULL R8,R9,R3,R3 ;R8:R9=R3*R3
ADD R5,R5,R8 ;R5=ZL
ADC R6,R6,R9 ;R6= ZH
LDR R7,=Z+4
STR R5,[R7] ;ZL
LDR R7,=Z
STR R6,[R7] ;ZH
SWI 0x11
.data
X: .WORD 5
Y: .WORD -2
Z: .WORD 0,0
.end

## Slide 54: Зад. 2. : Дефинирайте в паметта X, Y като 32 b числа. Изчислете и запазете Z=X2+Y2 като 64 b число.
Карта на паметта |  | 
00005000 | Клетка | Стойност
5001 | 00 | X
5002 | 00 | 
5003 | 00 | 
5004 | 05 | 
5005 | FF | Y
5006 | FF | 
5007 | FF | 
5008 | FE | 
5009 | 00 | Z
5010 | 00 | 
5011 | 00 | 
5012 | 00 | 
5013 | 00 | Z + 4
5014 | 00 | 
5015 | 00 | 
5016 | 1D |