## Slide 1: Масиви и структури в Асемблера. Инструкции за манипулация на битове. Програми с цикли.

## Slide 2: Масиви и структури в Асемблера.
Масивът е структурен тип данни, представляващ крайна редица от еднотипни елементи с пряк достъп до всеки елемент. Масивът е статична структура от данни, защото в процеса на обработване е невъзможно да се изключват или добавят нови елементи.
Всички елементи на даден масив са от един и същи тип. Това ни помага да представим група от еднородни елементи като подредена свързана последователност и да ги обработваме като едно цяло.
Масивите могат да бъдат от различни размерности, като най-често използвани са едномерните и двумерните масиви.
Едномерните масиви се наричат още вектори, а двумерните – матрици.

## Slide 3: Масиви и структури в Асемблера.
Въвеждане на масиви за х86 процесор.
В зависимост от формата на използваните елементи въвеждането на масивите може да стане с помощта на съответните директиви.
- директива db
Описанието на масив е възможно да стане с отделни директиви за всеки негов елемент. 3 елементен масив ММ, чиито елементи са еднобайтови, със съответните начални стойности изглежда:

## Slide 4: Масиви и структури в Асемблера.
Въвеждане на масиви за х86 процесор.
Името на масива ММ се дава само на първия елемент, останалите остават неименувани. При много на брой елементи, този начин за описание не е удобен. Ето защо в асемблерния език се допуска запис на много операнди.
  MM DB 2, -2, ?
  Указаните стойности на масива, с изключение на третата, се записват в последователни еднобайтови клетки. Типът на името на масива съответно е: TYPE MM = BYTE.

## Slide 5: Масиви и структури в Асемблера.
Въвеждане на масиви за х86 процесор.
  Обръщение към първия елемент на масива се реализира чрез неговото име (ММ), а към следващите елементи – чрез израз от вида:
  <име на масив> ± d,
  в който е указано отместването d.
  Чрез израза ММ+1 се посочва вторият елемент на масива, който има стойност –2.
  Изразът ММ+1 не означава, че се променя стойността на елемента. Този израз определя мястото на елемента в паметта, т.е. адреса на елемента в паметта, където се намира неговата стойност.

## Slide 6: Масиви и структури в Асемблера.
Въвеждане на масиви за х86 процесор.
- Директива с конструкция DUP
Когато се описва масив Rmas от 8 еднобайтови елемента, на които се задава начална стойност нула това изглежда:
Rmas DB 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Тази директива може да бъде съкратена с помощта на служебната дума DUP (duplicate - копие) и поставен в скоби операнд:
Rmas DB 8 DUP(0)
Служебната дума DUP се предхожда от коефициента на повторение ( 8). Общият вид на конструкцията за дублиране се дефинира така
k DUP (p1,p2,p3,…,pn),
където с k е означен броят на повторенията, които се реализират върху списъка в скобите.

## Slide 7: Масиви и структури в Асемблера.
Въвеждане на масиви за х86 процесор.
Така според определението, се повтаря k пъти: p1,p2,p3,…,pn, p1,p2,p3,…,pn, p1,p2,p3, … , pn, ... p1, p2,p3,…,pn
X1 DB 2 DUP(“ab”,?,1) ≡ X1 DB “ab”,?,1, “ab”,?,1
Y1 DB –7, 3 DUP(0, 2 DUP(?)) ≡ Y1 DB -7, 0, ?, ?, 0, ?, ?, 0, ?, ? Вложеността на конструкцията DUP позволява лесно и нагледно описание на многомерни масиви. Директивата:
MAA DB 20 DUP(30 DUP(?))
Представлява описание на матрицата МАА(20,30) имаща 20 реда и 30 колонки, елементите на която не получават начални стойности. В паметта елементите са подредени по редове – първите 30 клетки съдържат еднобайтовите елементи на първия ред на матрицата. Следващите 30 – на втория ред, и т.н.

## Slide 8: Масиви и структури в Асемблера.
Въвеждане на масиви за х86 процесор.
- директива DW
В дясната част на директивата DW могат да бъдат описани в списък няколко операнда, включително и конструкцията за повторение DUP.
ESS DW 2008, 12 DUP(?)
- директива DD
W DD 33 DUP(?), 12345h

## Slide 9
Инструкция LEA - Load Effective Address
lea destination, source
Инструкцията LEA (Load Effective Address) на асемблерния език извършва изчисления за адресиране на паметта без достъп до паметта. Тя поставя адреса, определен от втория операнд, в регистъра, определен от първия операнд. За разлика от други инструкции, LEA всъщност не извлича данни от паметта, а съхранява изчисленото отместване на паметта в посочения регистър, който може да бъде всеки регистър с общо предназначение. Тя ни дава способността да се извършва събиране с два или три операнда и възможност за съхраняване на резултата във всеки регистър, не само един от операндите източник.
LEA не променя флаговете.
LEA EAX, [ EAX + EBX + 1234567 ] изчислява EAX + EBX + 1234567 LEA EAX, [ EBX + ECX ] изчислява EBX + ECX, без да променя нито едно от двете с резултата.
LEA EAX, [ EBX + N * EBX ] (N може да бъде 1,2,4,8).
Друг случай на използване е удобен в цикли: разликата между
LEA EAX, [ EAX + 1 ] и INC EAX е, че последният променя EFLAGS, но първият не; това запазва състоянието на CMP.

## Slide 10
Инструкция LEA - Load Effective Address
Нека искаме да заредим EBX със стойността на отместване на table1 .
Можем да го направим с инструкция mov:
mov ebx, OFFSET table1
Операторът OFFSET разрешава отместването по време на асемблирането .
Другият начин за зареждане на отместването на паметта е чрез използване на инструкцията LEA :
LEA разрешава отместване по време на изпълнение :
lea ebx, [table1] ; зареди ефективен адрес на table1 в ebx
За да се зареди EBX с адреса на елемента от table1 , където индексът на елемента е в ESI ,
lea ebx, [ table1 + esi ]
lea ebx, [ table1 ] + esi ; does the same thing
lea ebx, table1[ esi ] ; does the same thing
Не можем да използваме инструкцията MOV , за да направим това!

## Slide 11
Инструкция XLAT/XLATB
Намира запис в байт в таблица в паметта, като използва съдържанието на AL регистъра като индекс на таблица, след което копира съдържанието на записа в таблицата обратно в AL регистъра. Индексът в регистъра AL се третира като цяло число без знак. Инструкциите XLAT и XLATB получават основния адрес на таблицата в паметта или от регистрите DS:EBX, или от DS:BX (в зависимост от атрибута размер на адреса на инструкцията, съответно 32 или 16).
XLAT <Op> - формат на явния операнд - позволява основният адрес на таблицата да бъде указан изрично със символ. Тази форма на изрични операнди е предоставена, за да позволи документиране. Символът не трябва да указва базовия адрес. Базовият адрес винаги се определя от регистрите DS:(E)BX, които трябва да бъдат заредени правилно, преди да се изпълни инструкцията XLAT.
XLATB - формат без операнди предоставя „кратка форма“ на XLAT инструкциите. Тук също процесорът приема, че регистрите DS:(E)BX съдържат основния адрес на таблицата.

## Slide 12: Масиви и структури в Асемблера.
Въвеждане на масиви за ARM процесор.
Променливите масиви представляват поредица от прости променливи.
Дефинирането на въведен в байт масив A, съдържащ като първоначални стойности - 11 12 13 14 15, т.е.: A[0] = 11, A[1] = 12, A[2] = 13, A[3] = 14, A[4] = 15 става със следната директива за асемблер :
A: .byte 11, 12, 13, 14, 15 ;байт въведен инициализиран масив A
Списъкът със стойности ще се съхранява последователно в паметта. Етикетът A ще бъде приравнен към адреса на паметта на първия елемент от масива A. Този етикет ще се използва за изчисляване на адреса на даден елемент от масива.

## Slide 13: Масиви и структури в Асемблера.
Въвеждане на масиви за ARM процесор.
Масив с формат hword B , съдържащ следните начални стойности 111 112 113 114 115, B[0] = 111, B[1] = 112, B[2] = 113, B[3] = 114, B[4] = 115 се дефинира:
B: .hword 111, 112, 113, 114, 115; масив с формат hword B
Списъкът със стойности ще се съхранява последователно в паметта - и всяка стойност се съхранява в 2 байта памет.
Етикетът B ще бъде приравнен към адреса на паметта на първия елемент от масива B

## Slide 14: Масиви и структури в Асемблера.
Въвеждане на масиви за ARM процесор.
Масив с формат .word C , съдържащ следните начални стойности :
1111, 1112, 1113, 1114, 1115 - C[0] = 1111, C[1] = 1112, C[2] = 1113, C[3] = 1114, C[4] = 1115 се декларира:
C: .word 1111, 1112, 1113, 1114, 1115 ;масив с формат .word C
Списъкът със стойности ще се съхранява последователно в паметта - и всяка стойност се съхранява в 4 байта памет.
Етикетът C ще бъде приравнен към адреса на паметта на първия елемент от масива C.

## Slide 15: Масиви и структури в Асемблера.
Въвеждане на масиви за ARM процесор.
При деклариране на съхранение е важно думите и полудумите да се съхраняват на подходящо място.
За целта се използват директиви, които запазват толкова място, колкото е необходимо за подравняване на следващия елемент върху всяка желана граница.
.align ⟦constant expression⟧
Константата може да бъде произволна степен на 2 от 2 до 231. Текущото местоположение е подравнено към следващата 2n -байтова граница. Ако този параметър не е указан, .align задава местоположението на инструкцията до границата на следващата дума.

## Slide 16: Масиви и структури в Асемблера.
Въвеждане на масиви за ARM процесор.
Директивата .space означава, че увеличаваме брояча на местоположението с броя байтове, определени от стойността на израза. Асемблерът запълва пространството с нули.
{label} .space expr
Директивата .fill резервира блок памет за запълване с дадената стойност.
{label} .fill expr{,value{,valuesize}}
label - е незадължителен етикет.
expr – указва броя байтове за попълване или нула.
value - показва стойността, с която да запълни запазените байтове. Стойността не е задължителна и ако е пропусната, е 0.
valuesize - е размерът, в байтове, на стойността. Може да бъде всяко от 1, 2 или 4. valuesize не е задължително и ако е пропуснато, е 1.
Директивата .align, за подравняване на всеки код се използва след директива .space или .fill.
data1 .space 255 ; defines 255 bytes of zeroed store
data2 .fill 50,0xAB,1 ; defines 50 bytes containing 0xAB

## Slide 17: Масиви и структури в Асемблера.
Индексиране.
Елементите на масивите са номерирани с числата 0, 1, 2, ... N-1. Тези номера на елементи се наричат индекси.
При програмиране на Асемблер обикновено се приема масивите да се номерират от 0:
X DW 30 DUP(?) ; X[0…29]

## Slide 18: Масиви и структури в Асемблера.
Индексиране.
За многомерни масиви номерацията е аналогична.
За двумерен масив (матрица) А(N,M) – с брой на редовете N и брой на стълбовете M. Елементите на масива са с формàт дума. Нека редовете са номерирани от k1, а стълбовете – от k2:
A DD N DUP(M DUP(?)) ; A[k1…N+(k1-1), k2…M+(k2-1)] Тук ще предполагаме, че елементите на матрицата са разположени в паметта по редове. При всички тези условия адресите на елементите влизат в следната функционална връзка с индексните количества i и j:
адрес(A[i, j]) = A + M*(type A)*(i-k1) + (type A)*(j-k2)
И в този случай горната зависимост се опростява аналогично при нулева начална стойност на индексиращите количества, т.е. при k1=k2=0: адрес(A[i, j]) = A + M*(type A)*i + (type A)*j

## Slide 19: Масиви и структури в Асемблера.
Структури
Когато говорим за данните, които програмите обработват, следва да имаме добра представа за тях. Най-елементарният вид са скаларните данни – една стойност (например, логическа, числова, символна и пр.). Вторият вид са множествата. Множествата с най-проста организация са масивите. Елементите на масивите обикновено са скаларни стойности. Често обаче като елементи на даден масив се налага да се използват множества, при това с разнообразен по характер (тип) набор от елементи. В такива случаи се говори, че елементите на масива имат своя структура, или те просто се наричат структури.

## Slide 20: Масиви и структури в Асемблера.
Структури x86
Структурата се открива с директивата STRUC (structure) и се закрива с директивата ENDS (end of structure). Между тези две директиви могат да бъдат записани произволен брой директиви, описващи отделните полета на структурата. Всяко поле се описва от една директива, която задължително определя данни – DB, DW или DD. Името, указано в такава директива, се възприема като име на съответното поле. Например, типът структура DATE (календарна дата) разбираемо съдържа три полета: Y (yare – година), M (month – месец) и D (day – ден). Тази структура се декларира така:
DATE STRUC
Y DW 2009
M DB 5
D DB ?
DATE ENDS

## Slide 21: Масиви и структури в Асемблера.
Структури
Описанието на структурата има чисто информационен характер. Асемблерът не го включва в машинната програма, затова може да се срещне в произволно място на текста, но задължително преди описанието на променливите в този тип. Имената на отделните полета следва да са уникални и не трябва да съвпадат с имената на други обекти в програмата. Полетата не могат да бъдат структури, т.е. Асемблер не допуска вложени структури. Директивите, описващи отделните полета, могат да им назначават определена или неопределена стойност. Имената на полетата имат стойност на отместване спрямо началото на структурата.

## Slide 22: Масиви и структури в Асемблера.
Описание на променливи-структури.
След като е определен типът на структурата, в програмата могат да бъдат дефинирани променливи от този тип, с което за тях ще бъде определяно адресно пространство в паметта. Тези променливи ще наричаме структурни. Те се описват с помощта на следната директива:
име на променлива <име на тип> <начална стойност {, начална ст.}>
DT1 DATE <?, 6, 9>
Тези директиви се именуват от потребителя. За всяка променлива от типа DATE се заделят 4 байта в ОП. В ъгловите скоби се намира списъкът с началните стойности на всяко от полетата, подредени отляво надясно така, както са декларирани в типа на структурата. Естествено, началните стойности трябва да са представими в своите полета, в противен случай се фиксира грешка.

## Slide 23: Масиви и структури в Асемблера.
Описание на променливи-структури.
Правилата за задаване на начални стойности са следните:
• Ако за начална стойност е указан знакът ?, то полето не получава начална стойност, т.е. в него не се записва нищо;
• Ако е указан израз или низ, съответното поле получава за начална стойност изчислената за израза стойност или низа;
• Ако начална стойност не е указана, са възможни 2 случая:
-1. Ако при описание на типа на структурата в това поле е указана стойност по подразбиране.
-2. Ако при описание на типа на това поле не е указана стойност по подразбиране, то променливата на това поле не получава начална стойност, т.е. остава неопределена.

## Slide 24: Масиви и структури в Асемблера.
Структури за ARM
Внедряването на структури е много подобно на внедряването на масиви.
Можем да третираме всяка структура като масив. Следователно структурата ще има основен адреси всеки елемент от структурата ще има отместване. За разлика от масив, различни елементи в aструктурата може да има различни размери и по този начин те не са ограничени да започват с отмествания, коитоса кратни на размера на думата.

## Slide 25: Инструкции за манипулация на битове.
В Асемблерен език е възможно въздействие върху всеки бит от операндите. Това въздействие се извършва с помощта на команди за логически операции.
Логическите операции се реализират като побитово се извършват основните логически функции между битовете на единия и битовете на другия операнд.
Операндите в битовите операции трябва да бъдат от един и същи тип.
X | Y | AND | OR | XOR
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 26: Инструкции за манипулация на битове.
Инструкциите на х86, които се използват за логически операции са:
- NOT (логическо отрицание)
- AND (логическо умножение)
- TEST (логическо умножение с цел проверка)
- OR (логическо събиране)
- XOR (изключващо ИЛИ, логическа неравнозначност)
В набора от инструкции за процесор ARM в групата на логическите операции са включени инструкциите
- AND (логическо умножение),
- EOR (изключващо ИЛИ),
- ORR(логическо събиране),
- BIC (побитово изчистване),
- TST (побитов тест),
- TEQ (тест за еквивалентност),
- NOP (без операция),
- RBIT(обръщане на реда на битовете в регистър за някои модели на процесора).

## Slide 27: Програми с цикли.
Програмният цикъл е основната структура, която принуждава процесора да повтаря последователност от инструкции. Циклите имат четири секции:
1. Секцията за инициализация, която установява началните стойности на броячи, указатели и други променливи.
2. Секцията за обработка, където се извършва действителното манипулиране на данните. Това е секцията, която представлява тяло на цикъла.
3. Секцията за контрол на цикъла, която актуализира броячите и указателите за следващата итерация.
4. Заключителният раздел, който може да е необходим за анализиране и съхраняване на резултатите.
Процесорът изпълнява раздели 1 и 4 само веднъж, докато може да изпълнява раздели 2 и 3 много пъти. Следователно времето за изпълнение на цикъла зависи главно от времето за изпълнение на секции 2 и 3. Тези секции трябва да се изпълняват възможно най-бързо, докато времената за изпълнение на секции 1 и 4 имат по-малък ефект върху общата скорост на програмата.

## Slide 28: Програми с цикли.
Условие за край – този блок определя дали да се изпълни тялото на цикъла още веднъж или не.
• Ако условието за край е разположено преди тялото на цикъла, това е цикъл с предусловие.
• Ако условието за край е разположено след тялото на цикъла, това е цикъл със следусловие.
Разликата между цикъл с предусловие и цикъл със следусловие е че този със следусловие се изпълнява задължително поне веднъж, докато този с предусловие може и да не се изпълни.

## Slide 29: Програми с цикли.
х86 процесор.
Когато се реализира цикъл с предварително известен брой повторения при х86 процесор се използват инструкции за цикъл.
Тези инструкции осигуряват изпълнение на група операции многократно условно или безусловно, докато определен брояч има стойност нула. LOOP, LOOPE, LOOPNE
LOOP инструкция
Функцията на тази инструкция е да организира циклично изпълнение на група операции.
LOOP label
Loop инструкцията намалява стойността в CX/ECX регистъра с 1 и изпълнява потока от команди до етикета label докато стойността в CX/ECX е различна от 0.

## Slide 30: Програми с цикли.
х86 процесор.
LOOPE инструкция
Функцията на тази инструкция е да организира циклично изпълнение на група операци в зависимост от състоянието на флаг ZF.
LOOPE label
Тази инструкция намалява стойността в CX регистъра с 1. Ако CX е различен от нула и ZF е равен на 1 се изпълнява потока от команди до етикета label.
LOOPNE инструкция
Функцията на тази инструкция е да организира циклично изпълнение на група операци в зависимост от състоянието на флаг ZF.
LOOPNE label
Тази инструкция намалява стойността в CX регистъра с 1. Ако ZF е равен на нула се изпълнява потока от команди до етикета label.
Нито една от тези инструкции не засяга състоянието на ZF.

## Slide 31: Програми с цикли.
ARM процесор.
Най-простият тип итерация е безусловният цикъл, известен като безкраен цикъл. Този тип цикъл може да се използва в програми или задачи, които трябва да продължат да работят за неопределено време. Малко езици на високо ниво предоставят истински безусловен цикъл, но програмистът на високо ниво може да постигне подобен ефект, като използва условен цикъл и указва условие, което винаги се оценява като вярно.
. . .
2 ldr r0,=hellostr ; load pointer to "Hello World\n\0"
3 loop: bl printf ; print "Hello World\n"
4 b loop ; repeat loop unconditionally
. . .

## Slide 32: Програми с цикли.
ARM процесор.
Цикъл с предусловие е цикъл, в който се извършва тест, преди да се изпълни блокът от инструкции, образуващи тялото на цикъла. Ако условието се изчисли като true, тогава тялото на цикъла се изпълнява. Последната инструкция в тялото на цикъла е разклонение към началото на условието. Ако условието се изчисли като false(лъжа), тогава изпълнението се разклонява към първата инструкция, следваща тялото на цикъла. При асемблиране цикълът с предусловие се конструира много подобно на израз if-then. Единствената разлика е, че включва допълнителна инструкция за разклоняване в края на последователността от инструкции, които формират тялото.
1 . . .
2 loop: cmp r0, r1 ;perform loop test
3 blt done ;exit loop if r0 < r1
4 . . . ;body of loop
5 b loop ;repeat loop
6 done:
7 . . .

## Slide 33: Програми с цикли.
ARM процесор.
Цикъл със следусловие, тестът се извършва след изпълнение на тялото на цикъла. Ако условието се изчисли като true, тогава изпълнението се разклонява към първата инструкция в тялото на цикъла. В противен случай изпълнението продължава последователно. Повечето структурирани езици за програмиране имат конструкция на цикъл със следусловие. Тялото на такъв цикъл винаги ще се изпълнява поне веднъж.
1 loop: . . .
2 . . . ; body of loop
3 cmp r0, r1 ;perform loop test
4 blt loop ;repeat loop if r0 < r1
5 . . .

## Slide 34
Задача 1. Пресметнете сумата от елементите на масива А[N], който има 10 - 32b елемента записани в паметта. Sum – сумата е с размер 32b

## Slide 35
.486
.model flat,stdcall
includelib \masm32\lib\kernel32.lib
ExitProcess proto:DWORD
.data
A dd 5,6,7,12,34,78,22,88,99,100
Sum dd 0 ;Res=451=0x1c3
N dd 10 ;N=10
.code
start: lea esi,A ;Load the address of the first element of A
mov eax,0 ;eax(Current Sum)=0
mov ecx,N ;(N)->ecx
Next: mov ebx,[esi] ;ebx=current element of A
add eax,ebx ;Add ebx to sum(eax)
add esi,4 ;esi=Neht element address
loop Next
mov Sum,eax ;Store the sum into memory
invoke ExitProcess,0
end start

## Slide 37
.text
.global start
start: LDR R0,=A ;Load the address of the first element of the array
MOV R1,#0 ;R1(Current Sum)=0
LDR R2,=N ;R2=Address of the N
LDR R2,[R2] ;R2=Number of elements/loops/
Next: LDR R3,[R0] ;R3<-Current element
ADD R1,R1,R3 ;Add R3 to sum(R1)
ADD R0,R0,#4 ;R0=Next element address
SUBS R2,R2,#1 ;Leaved loops
BNE Next ;if R2<>0 repeat
LDR R4,=Sum ;Load the address of the sum
STR R1, [R4] ;(R1)-> Sum
SWI 0x11
.data
A: .word 5,6,7,12,34,78,22,88,99,100
.ALIGN
Sum: .word 0 ;Res=451=0x1c3
N: .word 10 ;N=10
.END

## Slide 39
Задача 2. Изчислете сумата на поредните естествени числа от 1 до N, ако N = 50, sum = N*(N+1)/2

## Slide 40
.486
.model flat,stdcall
includelib \masm32\lib\kernel32.lib
ExitProcess proto:DWORD
.data
N dd 50 ;N=50
sum dd 0 ;sum=1275=0x
.code
start:
mov ebx,0 ;Load the value of the first element of line-1
mov eax,0 ;eax(Current Sum)=0
mov ecx,N ;(N)->ecx
Next: inc ebx ;ebx=ebx+1/next value of the line
add eax,ebx ;Add ebx to sum(eax)
loop Next
mov sum,eax ;Store the sum into memory
invoke ExitProcess,0
end start

## Slide 42
.text
.global start
start: LDR R0,=N ;Load the address of the first element of thre array
LDR R0,[R0] ;R0=Loops
MOV R1,#0 ;R1(Current sum)=0
MOV R3,#0 ;R3= First element of the line -1
Next: ADD R3,R3,#1 ;R3<-Current element+1=Next element
ADD R1,R1,R3 ;Add R3 to sum (R1)
SUBS R0,R0,#1 ;Leaved loops=Loops-1
BNE Next ;if R1<>0 repeat
LDR R2,=sum ;Load the address of the sum
STR R1, [R2] ;(R1)-> sum
SWI 0x11
.data
N: .word 50 ;N=50
sum: .word 0 ;sum=1275=0x4fb
.END